修士論文　１９９９年度　（平成１１年度）

多段通信路ネットワークにおける信頼保証型マルチキャストデータ配送システムの設計と実装

慶應義塾大学大学院政策メディア研究科

氏名： 西田 視磨

修士論文要旨　１９９９年度（平成１１年度）

多段通信路ネットワークにおける信頼保証型 マルチキャストデータ配送システムの設計と実装

本論文では、従来のマルチキャストデータ配送システムの欠点を克服し、有効にマルチキャストを用いた信頼性のあるデータ配送を行う、Segmented Hierarchical Reliable Multicast（SHRM:セグメント化階層構造信頼性マルチキャストデータ配送システム）を設計、実装した。

従来のマルチキャストを用いた信頼保証型データ配送では、信頼性の不足、大規模性の不足、配送が効率的でない、といった欠点があり、実用的でない。本研究で提案する方式では、ネットワークをマルチキャスト可能なローカルセグメント（MLS: Multicastable Local Segment）に分割し、このMLS内でデータ配送システムを提供する。データ配送の信頼性保証を行う責任範囲を限定することにより、効率的な信頼保証データ配送を実現した。また、各々自立したMLSが相互に協調することにより、ネットワーク上で規模性を維持しながら信頼性を保証するデータ配送を実現した。

本研究で提案するシステムでは、ネットワークをMLSに分割し、広帯域なものから狭帯域なものへと接続されたMLSの階層構造が与えられた時に、最上位MLSにデータソースを配置し、この上で有効な信頼保証型データ配送を行う。本システムでは、MLS内でデータ配送の信頼性を保証するプロトコル、MLS間を接続し協調させるプロトコル、データソースを最上位MLSまで搬送するプロトコルを提供する。

本論文では、本研究の新しい手法を提案し実装した。本論文で提案する手法では、従来の信頼保証型マルチキャストデータ配送と比較して、効率よくデータが配送できる。

本論文で提案する手法を利用することにより、インターネット上で、デジタルコンテンツの配信などの場面で効率的に信頼性のあるデータ配送が行えるようになる。

キーワード

１．インターネット　２．マルチキャスト　３．信頼性　４．データ配送　５．MLS

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

西田視磨

Abstruct of Master’s Thesis

Academic Year 1999

SHRM: A Segmented Hierarchical Reliable Multicast

This paper proposes the "SHRM, Segmented Hierarchical Reliable Multicast", which is an efficient multicast data distribution architecture.  This architecture overcame the weakness of conventional multicast data distribution systems.

Conventional reliable multicast techniques are useless because of scrimpy reliability, low scalability and lack of distribution efficiency.  This paper suggests a new approach called "MLS : Multicastable Local Segment".  SHRM technique separates wide area network to plural local segments, which have multicast capability, and guarantees transport reliability. SHRM guarantees reliability in limited the area, so that efficient reliable data distribution system is feasible.  The collaboration of each MLS enabled scalable and reliable data distribution system on the network.

SHRM assumes plural MLSs compose hierarchy by descending order, and data source are put inn top-level MLS.  This condition provides best efficiency in this mechanism.

This paper defines three protocols:

1) Protocol for Reliable multicast data transport in MLS internally

2) Protocol for harmonizing other external MLS

3) Protocol for carrying source data to top-level MLS

This paper discusses implementation of SHRM and present excellence of the system compared to conventional reliable multicast data distribution system.  SHRM enables efficient and reliable data distribution on the Internet.

Key Word

1.Internet  2.Multicast  3.Reliable  4.Data Distribution  5. MLS

Keio University Graduate School of Media and Governance

Mikiyo Nishida

目次

第１章 序論						___________	 1

１．１．現在のインターネットを取りまく背景		___________	 1

１．２．現状での問題					___________	 2

１．３．本研究の目的					___________	 2

１．４．本論文の構成					___________	 2

第２章 信頼保証型データ配送システムについての考察 ___________	 4

２．１．データ配送システム実現のための前提 		___________	 4

２．１．１．配送データの巨大化				___________	 4

２．１．２．利用者数					___________	 4

２．１．３．インターネット上の通信路とデータ配送システム _________	 5

２．２．データ配送における既存の枠組みの欠点	 	___________	 5

２．２．１．データ配送に対する要求の種類 		___________	 5

２．２．２．ユニキャストとマルチキャスト 		___________	 6

２．３．データ配送システム実現上の問題点			___________	 7

２．３．１．実時間性と信頼性との関係			___________	 7

２．３．２．信頼保証手法と性能				___________	 8

２．４．システム構築の方針				___________	10

第３章 関連研究					___________	12

３．１．Chang and MaxemcunkとRMP			___________	12

３．２．RMTP:A Reliable Multicast Transport Protocol	___________	13

３．３．SRM (Scalable Reliable Multicast)			___________	13

３．４．既存のReliable Multicastのまとめ			___________	14

第４章 解決手法の提案					___________	15

４．１．MLS手法の導入					___________	15

４．１．１．MLSの定義				___________	15

４．１．２．MLSの設定				___________	15

４．２．MLS分割による範囲限定型信頼保証		___________	16

４．３．MLS手法を利用したデータ配送			___________	17

４．３．１．MLS間でのデータの配送			___________	17

４．３．２．MLS階層構造の形成			___________	18

４．３．３．配布データ配置				___________	18

４．４．MLS階層構造モデル				___________	19

第５章 設計						___________	20

５．１．システム設計の前提				___________	20

５．２．データ構造					___________	20

５．２．１．配送単位					___________	20

５．２．２．配布データの有効期限			___________	21

５．３．MLS内データ配送				___________	21

５．３．１．MLSの設定				___________	21

５．３．２．データ配送					___________	22

５．３．３．データ広報					___________	22

５．３．４．データソースホストにおけるデータ配送	___________	22

５．３．５．レシーバにおけるデータ受信			___________	26

５．３．６．パケットのフォーマット			___________	29

５．４．MLS間データ配送				___________	32

５．４．１．MLSの接続				___________	32

５．４．２．MLSのデータ中継				___________	33

５．５．配布データ移送					___________	33

第６章 実装						___________	35

６．１．実装環境						___________	35

６．２．アプリケーション動作環境				___________	35

６．３．アプリケーション動作				___________	35

６．４．アプリケーション設定項目				___________	36

６．４．１．アプリケーション動作の設定			___________	36

６．４．２．上位MLS接続インターフェースの設定	___________	37

６．４．３．下位MLS接続インターフェースの設定	___________	37

６．５．アプリケーション構成				___________	38

６．５．１．配送データ管理モジュール			___________	40

６．５．２．SHRMデータ広報モジュール		___________	41

６．５．３．SHRMデータ配送モジュール		___________	41

６．５．４．データ受信モジュール			___________	42

６．５．５．SHRM制御モジュール			___________	43

６．５．６．SHRMデータ中継モジュール		___________	43

６．５．７．ネットワーク・アダプタ操作モジュール	___________	43

６．５．８．ユーザーインターフェース・モジュール	___________	44

６．５．９．アプリケーション管理モジュール		___________	47

第７章 評価						___________	48

第８章 まとめと今後の課題				___________	50

８．１．本論文のまとめ					___________	50

８．２．今後の課題					___________	50

参考文献						___________	53

図目次

図２－１　ユニキャストを使用したデータ配布		___________	 7

図２－２　マルチキャストを使用したデータ配送		___________	 8

図２－３　FECを用いた信頼性確保			___________	 9

図２－４　ACK ExplosionとACK Aggregation		___________	10

図４－１　広域ネットワークとMLS			___________	16

図４－２　MLS内部データ配送とMLS間データ配送		___________	17

図４－３　MLS階層構造					___________	18

図４－４　MLSデータ配送システム・モデル		___________	19

図５－１　データとセル					___________	21

図５－２　配布データとデータ広報パケット			___________	23

図５－３　双方向モードでのデータ送出とセル番号		___________	24

図５－４　単方向モードでのデータ送出のセル番号		___________	25

図５－５　データソースホスト状態遷移図			___________	26

図５－６　セルテーブル構成図				___________	26

図５－７　双方向モードでのデータ受信とセル番号		___________	28

図５－８　単方向モードでのデータ受信とセル番号		___________	28

図５－９　レシーバ状態遷移図				___________	29

図５－１０　広報パケットのフォーマット			___________	30

図５－１１　配布パケットのフォーマット			___________	31

図５－１２　制御パケットのフォーマット			___________	32

図５－１３　配布データ配送				___________	34

図６－１　アプリケーション構成図				___________	39

図６－２　メインウィンドウ画面				___________	44

図６－３　アプリケーション設定画面ダイアログ		___________	45

図６－４　上位MLS接続インターフェース設定ダイアログ	___________	45

図６－５　上位MLS接続インターフェース設定ダイアログ	___________	46

図６－６　データソース追加ダイアログ			___________	46

表目次

表５－１　データソースホストの動作モード			___________	23

表５－２　データソースホストの状態と意味			___________	23

表５－３　レシーバでの状態と意味				___________	26

表５－４　セルテーブルの持つ状態				___________	27

表５－５　パケットの種類と用途				___________	29

表５－６　広報パケットの各フィールド			___________	30

表５－７　配布パケットの各フィールド			___________	31

表５－８　制御パケットの各フィールド			___________	32

表６－１　アプリケーション動作の設定項目			___________	36

表６－２　上位MLS接続インターフェースの設定項目	___________	37

表６－３　下位MLS接続インターフェースの設定項目	___________	38

表６－４　配送データ情報					___________	40

表６－５　コマンドルーティングを行うパケットの種類	___________	42

表７－１　各Reliable Multicastと本研究の比較		___________	49